Учебно-исследовательские самостоятельные работы в лаборатории электроники  кафедры ОФП

Учебно-исследовательские работы выполняются студентами в соответствии с полученными заданиями в два этапа. На первом этапе студент самостоятельно выбирает электронную  схему узла определенного заданием и рассчитывает  параметры выбранной им схемы. Этот этап является подготовительным и выполняется дома.

Второй этап исследовательской работы выполняется в лаборатории: здесь студент на макете собирает и настраивает свою схему. Работа считается полностью выполненной и сданной после предъявления работающего макета и анализа полученных характеристик в соответствии с заданием.

Задание 1. Рассчитать и собрать однотактный усилитель мощности на транзисторе, работающий в режиме А с безтрансформаторным входом.

| Исходные данные | Варианты |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Сопротивление нагрузки, Ом | 8 | 12 | 20 | 32 |
| Мощность нагрузки, мВт | 120 | 250 | 350 | 400 |
| Полоса усиливаемых частот, Гц | 102 - 104 | 150 - 7500 | 300-5000 | 300-3000 |
| Коэффициенты частотных искажений на крайних частотах, не более | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |
| Коэффициент гармоник, не более | 2 | 4 | 7 | 10 |

Напряжение питания выбирается	студентом.

Задание 2. Рассчитать и собрать усилитель низкой частоты на транзисторе с бестрансформаторным входом и выходом.

| Исходные данные | Варианты |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Входное напряжение, мВ | 10 | 20 | 25 | 50 |
| Сопротивление нагрузки, Ом | 400 | 600 | 300 | 200 |
| Выходное напряжение, мВ | 90 | 200 | 150 | 100 |
| Полоса усиливаемых частот, Гц | 102 - 104 | 150 - 7500 | 3(102-5(104 | 300-3000 |
| Коэффициенты частотных искажений на крайних частотах, не более | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |
| Температура окружающей среды, не более, 0С | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Напряжение питания, В | 10 | 10 | 10 | 10 |

Задание 3 . Рассчитать и собрать усилитель низкой частоты на транзисторе с бестрансформаторным входом и выходом

| Исходные данные | Варианты |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Выходное сопротивление предыдущего каскада, кОм | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,5 |
| Сопротивление нагрузки, Ом | 20 | 50 | 100 | 100 |
| Входное напряжение, мВ | 100 | 120 | 150 | 100 |
| Коэффициент усиления по напряжению | 1 | 10 | 15 | 20 |
| Полоса пропускаемых частот, Гц | 102 - 104 | 150 - 7500 | 300-5000 | 300-3000 |
| Коэффициенты частотных искажений на крайних частотах, не более | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |
| Напряжение питания, В | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Температура окружающей среды, не более, 0С | 40 | 40 | 40 | 40 |

Задание 4. Рассчитать и собрать несимметричный мультивибратор на транзисторах.

| Исходные данные | Варианты |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Амплитуда импульса, В | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Длительность импульса, мкс. | 1000 | 2000 | 500 | 400 |
| Длительность фронта, мкс. | 100 | 200 | 50 | 40 |
| Длительность среза, мкс. | 200 | 400 | 100 | 80 |
| Период следования, мкс | 3000 | 8000 | 1500 | 1000 |
| Температура окружающей среды, не более, 0С | 40 | 40 | 40 | 40 |

Задание 5 Рассчитать и собрать симметричный триггер с автоматическим смещением на транзисторах.

| Исходные данные | Варианты |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Амплитуда запускающих импульсов, В | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Длительность фронта и среза, не более, мкс | 2 | 3 | 5 | 1 |
| Частота следования пусковых импульсов, Гц | 350 | 450 | 550 | 300 |
| Температура окружающей среды, не более, 0С | 40 | 40 | 40 | 40 |

Задание 6. Рассчитать и собрать усилитель постоянного тока с непосредственной связью на транзисторе.

| Исходные данные | Варианты |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Максимальное изменение входного сигнала, В | 0,2 | 0,1 | 0,5 | 0,3 |
| Максимальное изменение выходного сигнала, В | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Сопротивление источника входного сигнала, кОм | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Температура окружающей среды, не более, 0С | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Напряжение питания, В | 10 | 10 | 10 | 10 |

Задание 7. Рассчитать и собрать транзисторный стабилизатор напряжения

| Исходные данные | Варианты |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Выходное напряжение, В | 10 | 5 | 8 | 6,3 |
| Ток нагрузки, не более, мА | 10 | 20 | 20 | 30 |
| Допустимые относительные изменения входного напряжения, не более, % | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Коэффициент стабилизации, не менее | 80 | 40 | 50 | 30 |

Задание 8. Рассчитать и собрать балансный усилитель постоянного тока на транзисторах

| Исходные данные | Варианты |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Напряжение питания, В | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Максимальное изменение входного сигнала, мВ | 20 | 10 | 14 | 4 |
| Сопротивление нагрузки, кОм | 1 | 2 | 20 | 0,5 |
| Требуемое максимальное изменение выходного напряжения, В | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Температура окружающей среды, не более, 0С | 40 | 40 | 40 | 40 |

Задание 9. Рассчитать и собрать выпрямитель с транзисторным фильтром

| Исходные данные | Варианты |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Напряжение питания переменное, В | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| Выходное напряжение, В | 8 | 10 | 16 | 22 |
| Выходной ток, мА | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Коэффициент выходных пульсаций, не более, % | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

Задание 10. Рассчитать и собрать ждущий мультивибратор на транзисторах

| Исходные данные | Варианты |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Амплитуда выходных импульсов, В | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Длительность импульса, (s | 200 | 100 | 400 | 50 |
| Период следования, (s | 1000 | 500 | 1200 | 200 |
| Температура окружающей среды, 0С | 40 | 40 | 40 | 40 |

Литература

- Л.Н.Бочаров. С.К.Жебряков, И.Р.Калашников «Расчёт электронных устройств на транзисторах». М.,  «Энергия», 1978

- Дж.Ленк «Справочник электронных схем» Киев, «Техника», 1979

- Справочник по радиоэлектронным устройствам. П.р. Д.П.Линде, Том 1, М., «Энергия», 1978

- О.Ф.Кабардин «Транзисторная электроника» М., «Просвещение», 1972

- Б.С.Гершунский «Справочник по расчёту электронных схем» Киев, «Высшая школа 1983»